SZZP – RR 10 / 2020 – 272 –121 / 20                                                                                                                   Dębica, dnia  17 marca 2020r.

ZMIANA VI FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w Procedurze Rozeznania Rynku, prowadzonej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 10 / 2020)  - dokonuje zmiany treści Formularza Rozeznania Rynku, tj.:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU:

1)   I.  pkt 6 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub   kalibracja czujnika tlenu następująca po wciśnięciu guzika – proces automatyczny   TAK / NIE”,

2)  II.  pkt 1 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub  respirator z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością, a przepływ jest zmienny  TAK / NIE”,

3)    III.  pkt 6 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub   Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego, a przepływ regulowany automatycznie   TAK / NIE”

4)   III. pkt 8 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub   przepływ wdechowy do 20l/min, regulowany automatycznie   TAK / NIE”,

5)   III. pkt 9 otrzymuje brzmienie: „(…)  przepływ regulowany jest automatycznie, a ustawiane jest ciśnienie  TAK / NIE”

6)   II. pkt 4 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub   CMV   TAK / NIE”,

7)   IV. pkt 5 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub   Blokada ekranu dotykowego ręczna   TAK / NIE”

8)  VI. pkt 6 otrzymuje brzmienie: „(…)   lub   Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej wraz z głowicą, oraz systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowania głowicy w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu, zapewniając dostęp do naczyń pacjenta  z regulacją obwodu głowy, rzepami do mocowania i miarką   TAK / NIE”,

9) VI. dotychczasowy pkt 7 („końcówki donosowe”)  to obecnie pkt 8,

10) VI.  dotychczasowy pkt 8 to obecnie pkt 9

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści FRR w poniższym zakresie, tj.:

1. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – TABELA: PARAMETRY OCENIAN APARATU: pkt 5 zostaje wykreślony.

2. ZAŁ. NR 2 do FRR: dotychczasowy pkt  6 otrzymuje kolejny numer: „5”.

3. ZAŁ. NR 3 do FRR: „Uwaga”: pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Dokument, o którym mowa w pkt. 1 – 5  Tabeli  to (…)”.

4. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU: w VI. dodaje się pkt 10 o treści: „kalibracja oddechu noworodka bez zastosowania dodatkowych akcesoriów  TAK / NIE”

5. FRR: „OFERUJEMY”: pkt 2 otrzymuje brzmienie: „(…) max 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy”.

W związku z powyższym zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert  do dnia  24 MARCA 2020r.

Zamawiający dodatkowo nadmienia, że „OFERTĘ” (wraz z załącznikami – jak określono w FRR z dnia 18 lutego 2020r.)  -  należy złożyć / przesłać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

oraz

- przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: malgorzata.belch@zoz-debica.pl  lub  agnieszka.lech@zoz-debica.pl

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

J. S.-K. / J. G. / M. B.

FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 10  / 2020

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

/PO ZMIANIE VI   FRR  z dnia  17 MARCA 2020r./

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ

Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW

I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO ZA 1 SZT. / 1 KPL. W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH oraz wg oferowanych parametrów w TABELI PARAMETYRÓW OCENIANYCH | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | MATERIAŁY ZUŻYWALNE / DODATKOWE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATU, tj.: 1) Kompletny układ oddechowy jednorazowy, do wentylacji inwazyjnej , z podgrzewanym przynajmniej ramieniem wdechowym. 2) Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej + generator z przerzutnikiem strumieni działający w oparciu o efekt Coanda, wraz z systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowania generatora w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu oraz umożliwiający zamocowanie kaniul nosowych w terapii tlenowej wysokimi przepływami, zapewniający dostęp do naczyń pacjenta z regulacją obwodu głowy ,rzepami do mocowania i miarką. 3) W przypadku konstrukcji wymagającej do funkcjonowania respiratora, z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta, stosowania akcesoriów – np. filtry, triggery jednorazowego użytku. | 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. | . |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: (cena brutto oferty) |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność: minimum 4 równe nieoprocentowane raty, płatne co miesiąc =…………… nieoprocentowane równe raty płatne co miesiąc.

B. Płatność pierwszej raty po uruchomieniu aparatu i podpisaniu Protokołu Odbioru - w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

C. W przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostawę aparatu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = max. 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji  – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia aparatu i podpisania protokołu odbioru - ………...… mieś. od daty uruchomienia aparatu i podpisania protokołu odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatu zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 3 dni kalendarzowych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu przez Zamawiającego  - ………………….… dni kalendarzowych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu  przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli aparat, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatu – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowany aparat posiada (właściwe zakreślić): Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

H. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego aparatu przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz

przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres …………………... miesięcy po zakończeniu gwarancji. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność aparatu po wykonaniu przeglądu.

I. Dostępność do części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od roku produkcji aparatu – przez okres ……………. lat, licząc od roku produkcji aparatu.

J. W ramach wynagrodzenia, w przypadku awarii / usterki, aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu zastępczego na koszt Wykonawcy – w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy.

K. W ramach wynagrodzenia: szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji aparatu – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Oddziału Noworodków i Wcześniaków.

4. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz uruchomienie aparatu i realizację umowy: ……….......................................................

…………………………………………………tel. / fax................................................................, e-mail: ………............................................................

5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatu: ………….………….………….…..…..…………

…………………………………………..……tel. / fax. ………………………………………………, e-mail: ……………….…………………….…...………

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ……………………………………….

…………………………………………..……tel. / fax. ………………………………………………, e-mail: ……………….…………………….…...………

8. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

9. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU  (RR 10 / 2020)

/PO ZMIANIE VI   FRR  z dnia  17 MARCA 2020r./

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Pełna nazwa: 	………………………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ:                                  ………………………………………………………………………….…………..……………………………..…………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj: 	……………………………………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2 poł. 2019 roku) ………………………………..……….………………………….……

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1. | Przeznaczony do wentylacji wcześniaków i noworodków min. 500 g TAK / NIE |  |
| 2. | Zasilanie AC 230V, VAC 50 Hz.=/-10% TAK / NIE |  |
| 3. | Wbudowany akumulator gwarantujący zasilanie pracy respiratora wystarczające na min 180min. TAK / NIE |  |
| 4. | Zasilanie gazowe w gazy medyczne ze źródła sprężonych gazów z sieci szpitalnej o ciśnieniu w zakresie 2-6 bar TAK / NIE |  |
| 5. | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów -nie dopuszcza się ręcznej regulacji TAK / NIE |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu TAK / NIE lub Kalibracja czujnika tlenu następująca po wciśnięciu guzika – proces automatyczny TAK / NIE |  |
| 7. | Waga całkowita urządzenia <14kg TAK / NIE |  |
| 8. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji - łatwy dostęp do elementów obsługowych i podłączeniowych TAK / NIE |  |
| 9. | Wbudowany port min RS232 i USB TAK / NIE |  |
| 10. | Respirator wielofunkcyjny: z funkcją wspomagania metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków z wykorzystaniem efektu Coanda dla zmiany kierunku przypływu gazów TAK / NIE |  |
| 11. | Automatyczny test sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania TAK / NIE |  |
| II. | METODY WENTYLACJI |  |
| 1. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością TAK / NIE Lub Respirator z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością, a przepływ jest zmienny TAK / NIE |  |
| 2. | Limit objętości oddechowej TAK / NIE |  |
| 3. | Objętość gwarantowana TAK / NIE |  |
| 4. | IPPV TAK / NIE Lub CMV TAK / NIE |  |
| 5. | SIPPV TAK / NIE |  |
| 6. | PSV TAK / NIE |  |
| 7. | SIMV TAK / NIE |  |
| 8. | Dododatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/nCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą wdech/wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) TAK / NIE |  |
| 9. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia (typu BiPAP , DuoPAP, Bilevel) TAK / NIE |  |
| 10. | Oddech manualny TAK / NIE |  |
| III. | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 5-100/min TAK / NIE |  |
| 2. | Regulowany czas wdechu co najmniej od 0, 2sek. TAK / NIE |  |
| 3. | PEEP/CPAP w minimalnym zakresie 2 -20cm H2O TAK / NIE |  |
| 4. | nCPAP 2-13cm H2O TAK / NIE |  |
| 5. | Szczytowe ciśnienie wdechowe regulowane do nie mniej niż 50 cm H2O TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego TAK / NIE Lub Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego, a przepływ regulowany automatycznie TAK / NIE |  |
| 7. | Przepływ bazowy od 2l/min, regulowany płynnie z odczytem parametru TAK / NIE Lub Przepływ bazowy od 2l/min, regulowany automatycznie TAK / NIE |  |
| 8. | Przepływ wdechowy regulowany do 20l/min. TAK / NIE Lub Przepływ wdechowy regulowany automatycznie do 20l/min. TAK / NIE |  |
| 9. | Regulacja przepływu dla nCPAP w zakresie minimalnym 4-16l/min. TAK / NIE Lub Przepływ regulowany jest automatycznie, a ustawiane jest ciśnienie TAK / NIE |  |
| 10. | Regulacja płynna stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej od 21-100% TAK / NIE |  |
| 11. | Wyzwalanie trigger przepływowy i/lub ciśnieniowy TAK / NIE |  |
| IV. | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie monitor dotykowy LCD TAK / NIE |  |
| 2. | Obsługa większości lub wszystkich funkcji respiratora przez ekran dotykowy TAK / NIE |  |
| 3. | A. Komunikacja w języku polskim TAK / NIE B. Instrukcja obsługi w j. polskim TAK / NIE lub C. Instrukcja obsługi w j. obcym wraz z tłumaczeniem na j. polski TAK / NIE |  |
| 4. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta TAK / NIE |  |
| 5. | Blokada ekranu dotykowego ręczna i automatyczna TAK / NIE Lub Blokada ekranu dotykowego ręczna TAK / NIE |  |
| 6. | Funkcja - stan gotowości TAK / NIE |  |
| 7. | Pomiar i obrazowanie parametrów monitorowanych (ciśnienia, przepływu, objętości) w czasie rzeczywistym TAK / NIE |  |
| 8. | Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie 3 krzywych TAK / NIE |  |
| 9. | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów mierzonych parametrów co najmniej 24 godzinne. |  |
| 10. | Ciśnienie szczytowe PIP TAK / NIE |  |
| 11. | Ciśnienie średnie MAP TAK / NIE |  |
| 12. | Ciśnienie PEEP. /CPAP TAK / NIE |  |
| 13. | Pomiar FiO2 TAK / NIE |  |
| 14. | Objętość minutowa TAK / NIE |  |
| 15. | Objętość oddechowa –wydechowa TAK / NIE |  |
| 16. | Przepływ bazowy TAK / NIE |  |
| 17. | Przepływ wdechowy TAK / NIE |  |
| 18. | I;E TAK / NIE |  |
| 19. | Czas wdechu TAK / NIE |  |
| 20. | Nieszczelność rurki intubacyjnej TAK / NIE |  |
| V. | ALARMY |  |
| 1. | Automatyczne i manualne dostosowanie granic alarmów TAK / NIE |  |
| 2. | Bezdechu TAK / NIE |  |
| 3. | Zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia w układzie oddechowym TAK / NIE |  |
| 4. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości oddechowej TAK / NIE |  |
| 5. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości minutowej TAK / NIE |  |
| 6. | Alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej TAK / NIE |  |
| 7. | Alarm za dużej nieszczelności TAK / NIE |  |
| 8. | Braku zasilania elektrycznego TAK / NIE |  |
| 9. | Braku zasilania gazowego TAK / NIE |  |
| 10. | Ustawialny poziom głośności alarmów TAK / NIE |  |
| VI. | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |
| 1. | Stojak jezdny z systemem hamulcowym kół TAK / NIE |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy TAK / NIE |  |
| 3. | Czujnik przepływu i /lub ciśnienia wielorazowy. 2 szt. TAK / NIE |  |
| 4. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania TAK / NIE A. Wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, gazów na wyjściu z komory nawilżacza i w układzie oddechowym pacjenta TAK / NIE B. Zasilanie AC 230V, VAC 50Hz TAK / NIE C. Moc max. 210W TAK / NIE |  |
| 5. | Kompletny układ oddechowy jednorazowy, do wentylacji inwazyjnej , z podgrzewanym przynajmniej ramieniem wdechowym. TAK / NIE |  |
| 6. | Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej + generator z przerzutnikiem strumieni działający w oparciu o efekt Coanda, wraz z systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowania generatora w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu oraz umożliwiający zamocowanie kaniul nosowych w terapii tlenowej wysokimi przepływami ,zapewniający dostęp do naczyń pacjenta z regulacją obwodu głowy ,rzepami do mocowania i miarką. TAK / NIE Lub Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej wraz z głowicą, oraz systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowanioa głowicy w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu, zapewniając dostep do naczyń pacjenta z regulacją obwodu głowy, rzepami do mocowania i miarką TAK / NIE |  |
| 7. | W przypadku konstrukcji wymagającej do funkcjonowania respiratora, z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta , stosowania akcesoriów – np. filtry, triggery jednorazowego użytku. TAK / NIE |  |
| 8. | Końcówki donosowe w co najmniej 3 rozmiarach. TAK / NIE |  |
| 9. | Maseczka donosowa w co najmniej 3 rozmiarach. TAK / NIE |  |
| 10. | Kalibracja czujnika oddechu noworodka bez zastosowania dodatkowych akcesoriów TAK / NIE |  |

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty w każdej z części I – VI wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych oraz oferowane parametry w tabeli parametrów ocenianych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – TABELA: PARAMETRY OCENIANE APARATU    (RR 10 / 2020)

/PO ZMIANIE VI   FRR  z dnia  17 MARCA 2020r./

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PARAMETRU OCENIANEGO | TAK / NIE (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA, tj. zgodnie ze stanem faktycznym) | ILOŚĆ PUNKTÓW oraz ewentualne UWAGI WPISUJE ZESPÓŁ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej na bazie pomiaru saturacji noworodka ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 2. | Automatyczna kompensacja nieszczelności powyżej 35% ZA: KAŻDE 5% POWYŻEJ 35% I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZANCZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: KAŻDE 5% POWYŻEJ 35% I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: KAŻDE 5% POWYŻEJ 35% BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU = 1 PKT | ……………….. % |  |
| 3. | Schemat graficzny z lokalizacją nieprawidłowości terapii ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o precyzyjny trigger do wentylacji nieinwazyjnej, montowany na linii wydechu układu z generatorem – synchronizacji oddechu noworodka ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 5. | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzenia terapii ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Ocenianych stanowi treść „oferty”. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem „oferty” jako nieodpowiadającej treści FRR.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 – 5  Tabeli  to:

A. Ulotka, katalog, instrukcja, folder lub materiał informacyjny producenta aparatu, który to dokument jednoznacznie potwierdza oferowany parametr

oraz

B.  Pisemne poświadczenie Wykonawcy (wg: ZAŁ. NR 3 do FRR) w zakresie autentyczności załączonych dokumentów.

……………….........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZESPÓŁ  ZAMAWIAJĄCEGO:

1. ………………………….……………

2. ……………………………………….

3. …………………………….…………